## Slide 1: Chapter 6.
Készítette: Tóth Dániel, Vágó Dániel, Vas Ferenc, Varga Szabolcs, Toók Balázs, Veres Nándor

## Slide 2: MAC és IP
Az ujjlenyomat és a lakcím két módja annak, hogy azonosítsuk magunkat és a helyzetünket. Az ujjlenyomatunk általában nem változik. A lakcímünk különbözik ettől. Ez a tartózkodási helyünkre utal.

## Slide 3
A MAC-címet a gyártó 'égeti bele' az Ethernet vagy vezeték nélküli hálózati kártyába (NIC). A cím az eszközzel együtt marad, függetlenül atAz IP-címzést a hálózati rendszergazdák állítják be hálózatbeli elhelyezkedés alapján. Amikor az eszköz az egyik hálózatból átkerül egy másikba, az IP-címe valószínűleg meg fog változni. Az IP-cím 4-es verziója (IPv4) 32 bites, és pontozott decimális formában ábrázoljuk. Az IP-cím 6-os verziója (IPv6) 128 bites, és hexadecimális formában ábrázoljuktól, melyik hálózathoz csatlakoztatjuk.

## Slide 4: Címek megjelenítése
Napjainkban a számítógépek valószínűleg IPv4- és IPv6-címmel is rendelkeznek. Már az 1990-es évek elején felmerült az IPv4-címek elfogyásának problémája. Az IETF (Internet Engineering Task Force, Internet Mérnöki Munkacsoport) elkezdte kutatni a megoldást. Ez vezetett az IPv6 kifejlesztéséhez. Napjainkban az IPv6 az IPv4 mellett működik, és lassan kezdi felváltani.

## Slide 5: IPv4
Amikor kézzel állítjuk be egy eszközön az IPv4-címet, pontozott decimális formában adjuk meg azt. Oktettnek nevezzük az egyes elválasztott számokat, mivel azok 8 bitet jelenítenek meg. Ezért a 32 bites 192.168.200.8 cím négy oktettből áll.

## Slide 6
Az IPv4-cím két részre tagolható. Az első rész a hálózatot azonosítja. A második rész pedig a hálózaton belül az állomást. Az alhálózati maszkot arra használja az állomás, hogy meghatározza a hálózatot. Az 1. ábrán lévő számítógép például a 255.255.255.0 alhálózati maszkot használja annak meghatározására, hogy a 192.168.200.8 IPv4-cím a 192.168.200.0 hálózathoz tartozik.